Глава 1. Характеристика района проектирования

  - Территориальное размещение

Сельское поселение муниципального района Абдрашитовский сельсовет Альшеевского района Республики Башкортостан, расположено в центральной части Альшеевского района, с юга граничит с Нижнеаврюзовским сельсоветом, с севера - с Раевским и Ибраевским сельсоветом, с запада - с Шафрановским сельсоветом, с востока-с Абдрашитовским сельсоветом. Центральная усадьба Абдрашитовского сельсовета – с. Абдрашитово находится в 27 км к востоку от районного центра Альшеевского района с. Раевский. До ближайшей железнодорожной станции Раевка - 27 км. Расстояние до столицы Республики Башкортостан  г. Уфы - 152 км.

1.2. Оценка природных условий

1.2.1. Климат

Климатическая характеристика приводится по данным метеостанции «Раевский», Справочника по климату СССР (1968 г.), ТСН «Климат Республики Башкортостан» (2001 г.) и СНиП 23-01-99 «Строительная климатология».

Проектируемый населенный пункт находится в пределах Прибельской увалисто-волнистой равнины. Климат - континентальный, достаточно влажный, преобладающая часть почв относится к серо-лесным типам, агрегатный состав преимущественно тяжелосуглинистый.

Тепловой режим. Среднегодовая температура воздуха составляет 3,3°С. Наиболее холодным месяцем, является январь со среднемесячной температурой минус 14,2°С. Самый жаркий месяц – июль со среднемесячной температурой +20,0°С. Абсолютная минимальная температура воздуха составляет – 45°, абсолютная максимальная +40°.

Климатические параметры холодного периода года

- Температура воздуха наиболее холодных суток, 0С:

обеспеченностью 0,98:	 – 420С,

обеспеченностью 0,92: 	 – 400С.

- Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, 0С:

обеспеченностью 0,98:	 – 380С,

обеспеченностью 0,92:	 – 350С.

- Температура воздуха обеспеченностью 0,94:		 – 220С.

- Абсолютная минимальная температура воздуха: 		 – 450С.

- Среднесуточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца 8,90 С.

- Продолжительность (сут), суточной и средней температуры воздуха периода, 0 С, со среднесуточной температурой воздуха:

≤ 0° С – 160;

≤ 8° С – 208;

≤ 10° С – 223.

7. Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца 79 %.

8. Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее холодного месяца 74 %.

9. Количество осадков за ноябрь - март составляет – 121 миллиметров.

10. Повторяемость направления ветра, % за XII-II/III-IV:

табл. № 1

| Станция | Повторяемость направления ветра за XII-II/III-IV, % |
| --- | --- |
|  | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ |
| м/ст Раевский | 13/17 | 2/5 | 2/3 | 11/9 | 44/31 | 18/16 | 6/11 | 5/8 |

11. Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь, м/с:

табл. № 2

| Станция | Повторяемость направления ветра по румбам за январь, м/с |
| --- | --- |
|  | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ |
| м/ст Раевский | 4,8 | 4,1 | 6,5 | 5,2 | 4,9 | 6,1 | 4,3 | 5,0 |

12. Средняя скорость ветра за три наиболее холодных месяца составляет 3,4 м/с.

Климатические параметры теплого периода года.

1.Барометрическое давление – 1003,5 гПа;

2. Температура воздуха, 0С:

обеспеченностью 0,99:		 +28,4;

обеспеченностью 0,98: 		 +26,8;

обеспеченностью 0,96: 		 +24,9;

обеспеченностью 0,95: 		 +24,2.

3. Средняя максимальная температура наиболее теплого месяца составляет +27,5 0 С;

4. Абсолютная максимальная температура воздуха + 400 С;

5. Среднесуточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца составляет +12,50 С;

6. Среднемесячная относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца составляет 68 %;

7. Среднемесячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее теплого месяца 53 %;

8. Количество осадков за апрель-октябрь составляет – 299 миллиметров;

9. Суточный максимум осадков – 48 миллиметров;

10. Минимальная из средних скоростей ветра за июль – 0,0 м/с;

11. Преобладающее направление ветра за июнь – северное;

табл. № 3

| Станция | Повторяемость направления ветра за июль-август, % |
| --- | --- |
|  | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ |
| м/ст. Раевский | 22 | 12 | 4 | 6 | 14 | 15 | 13 | 16 |

12. Среднее число дней с росой за год – 60.

Средняя месячная и годовая температура воздуха, С 0:

табл. № 4

| Станция | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| м/ст. Раевский | -14,2 | -13,6 | -6,7 | 5,0 | 13,6 | 18,4 | 20,0 | 17,6 | 11,6 | 3,7 | -4,7 | -11,0 | 3,3 |

Средняя скорость ветра (год) по направлениям, м/с:

табл. № 5

| Станция | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| м/ст. Раевский | 2,9 | 2,8 | 2,3 | 2,9 | 3,1 | 3,7 | 3,3 | 3,1 |

Суммарная солнечная радиация на горизонтальную поверхность при безоблачном небе составляет 5867 МДж/м² за год.

Зимой мощность снежного покрова достигает 20 – 30 см, вес снежного покрова на 1 м² горизонтальной поверхности, возможный 1 раз в 5 лет составляет 145 кг, в 50 лет – 269 кг.

Опасные погодные явления:

- Метели. В зимний период сезон при усилении ветра более 6 м/сек возникают метели, в среднем за год бывают 41 дней с метелью. Преобладают метели умеренной интенсивности западного и юго-западного направлений, вследствие чего рекомендуется ветро- и снегозащита селитебных территорий от ветров этих направлений планировочными средствами.

- Туманы. Среднегодовое число дней с туманом, в среднем, около 30, наибольшее количество туманов возникает в условиях пересеченного рельефа.

- Грозы. Среднегодовое число дней с грозами, в среднем, около 27.

Климатические условия для строительства

По климатическому районированию для строительства территории России, с. Чуракаево и д. Линда сельского поселения Шафрановский сельсовет муниципального района Альшеевский район Республики Башкортостан относитяся к климатическому подрайону IB. Расчетная температура для проектирования отопления - 35ºС (температура самой холодной пятидневки обеспеченностью 0,92). Продолжительность отопительного периода (со среднесуточной температурой воздуха меньше 8 ºС) 208 дней, максимальная глубина промерзания почвы раз в 10 лет равна – 152 см, раз в 50 лет – 207 см.

По районированию территории России по метеорологическим условиям рассеивания территория Предуралья Башкортостана относится к зоне с повышенным потенциалом загрязнения атмосферы (ПЗА), которая характеризуется низкой рассеивающей способностью атмосферы.

1.2.2. Инженерно-геологическая характеристика

Неблагоприятные физико-геологические процессы и явления на участке и вблизи него не отмечены.

Район изысканий относится к равнинной степной зоне. Участок изысканий расположен на II надпойменной террасе р. Дема.

В геологическом строении принимают участие отложения четвертичной системы (Q) и коренные отложения уфимского яруса верхней Перми (P2и).

Отложения четвертичной системы (Q):

а) насыпной грунт(строительный материал, обломки кирпича и цемента, песок, чернозем, гравий и галька). Вскрытая мощность 0,20 м.

б) почвенно-растительный слой вскрыт под насыпным грунтом с глубины 0,20 м.

в) элювиально-делювиальные отложения (edQ) вскрыты  под почвенно-растительным слоем с глубины 0,50-0,60 м. Представлены легкими глинами и тяжелыми суглинками коричневато-бурого, коричневато-серого, коричневатого цвета, твердыми, маловлажными, макропористыми, комковатыми, карбонатизированными. Вскрытая мощность 2,20-2,50 м.

Отложения уфимского яруса верхней Перми:

Вскрыты в нижней части разреза с глубины 2,80-3,0 м и представлены корреными глинами светло-коричневого, коричневато-серого, коричневого цвета, твердыми, маловлажными, плотными, карбонатными. Вскрытая мощность 3,0-3,20 м.

Естественным несущим основанием фундаментов будут служить элювиально-делювиальные (edQ) глины и суглинки.

Территория сельского поселения в морфологическом отношении находится в благоприятных условиях и по инженерно-геологическим условиям вполне пригодна для жилищного и промышленного строительства.

Гидрогеологическая характеристика.

На территории района проектирования встречаются подземные воды в трещиноватых породах Уфимского яруса пермской системы и в песчано-гравийно-галечниковых образованиях четвертичных отложений, а также воды спириферового и конхиферового подъяруса.

Уфимский ярус беден водоносными горизонтами из-за непостоянного характера разреза пород.

Наибольшей водоносностью обладают отложения спириферового и конфирерового подъяруса. Дебит источников этих горизонтов местами достигает 3-5 л/сек. Воды нижней части резерва сравнительно чистые и, несмотря на высокую жесткость, могут быть использованы для водоснабжения отдельных потребителей. Подземные воды верхней толщи используются местным населением, но качество их очень сомнительно, т.к. достаточного очищения их не происходит вследствие малой фильтрации, кроме того, они обладают повышенной жесткостью.

Подземные воды четвертичных отложений наиболее распространены и являются перспективными для водоснабжения. Наиболее водообильны гравийно-галечные отложения нижней части аллювиального комплекса, распространяющегося по пойме р. Демы. Глубина залегания аллювиальных вод на пойменной террасе р. Демы колеблется в пределах 3-10 м. Местное население использует водоносный горизонт путем устройства колодцев.

Грунтовые воды делювиальных и элювиальных отложений обычно не представляют практического интереса.

Месторождения минеральных вод. В Альшеевском районе имеется месторождение минеральных вод, которое используется в ГУП Санатории им.Чехова, а также производится разлив минеральной воды «Чеховская» в бутылки на предприятии села Шафраново. Воды гидрокарбонатно-сульфатные, натриевые с минерализацией 1,1-1,5г/л.

1.2.3. Рельеф

Существующая застройка с. Абдрашитово, с. Крымский, д. Линда частично не попадают в водоохранную зону реки. Рельеф площадок, на которых расположены данные деревни, относительно спокойный, степной с незначительными лощинами, идущими в юго-западном  и юго-восточном направлениях.

1.2.4. Гидрография

Река Дема ограничивает площадки с юга  и представляет собой незначительный водоток шириной 1-2 метра, местами заболоченный и не имеющий четкого русла. Долина реки имеет ширину до 20 м по низу, с крутыми задернованными берегами. Максимальный подъем вешних вод может достигать одного метра. Подземные воды на период изысканий вскрыты не были.

1.2.5. Почва и растительность

Почвенный покров представлен суглинки и легкие глины. Грунтовые условия площадки по просадочности отнесены к I типу.

На территории сельского поселения растительность представлена широколиственными и хвойными лесами вдоль ручьев, озелененными участками около общественных зданий. В лесных массивах распространены типы деревьев: сосна, липа, осина, береза, второстепенными - ильм, вяз, ива, ольха, рябина, черемуха, клен. В культурах - сосина, лиственница, дуб.

1.3. Комплексная оценка территории

Комплексная оценка территории включает экологическую оценку территории района проектирования и планировочные ограничения природного и техногенного характера. На территории сельского поселения Шафрановский сельсовет муниципального района Альшеевский район Республики Башкортостан производственные предприятия представлены предприятиями МТФ, МТМ, АЗС, очистными сооружениями.

Состояние воздушного бассейна Альшеевского района РБ.

Состояние воздушного бассейна Альшеевского района представлено по данным государственного доклада о состоянии природных ресурсов и окружающей среды республики Башкортостан в 2010 году.

Мониторинг состояния атмосферного воздуха осуществляется государственным учреждением «Башкирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» (ГУ «Башкирское УГМС») в пяти городах: Благовещенск, Салават, Стерлитамак, Туймазы и Уфа. Общее количество постов наблюдений составляет 20 единиц. Объемы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу приведены по ближайшему посту наблюдения г. Давлеканово.

В 2010 году объем выбросов в атмосферу загрязняющих веществ составил 6,07 тыс. т. В том числе 0,17 тыс. т от стационарных источников, и 5,9 тыс. т от транспортных средств.

Плотность выбросов загрязняющих веществ на 2010 год составило 0,245 т на 1 человека (пост наблюдения - г. Давлеканово)

1.3.1. Планировочные ограничения для развития населённого пункта

Комплексная оценка территории содержит оценку природных и техногенных условий качества среды, которые являются планировочными ограничениями для градостроительного освоения территории населенного пункта.

С учетом природных и техногенных факторов проектом предлагается зонирование территории на три категории:

- территории, не подлежащие градостроительному освоению;

- территории, подлежащие градостроительному освоению с ограничениями;

- территории, благоприятные для градостроительного освоения.

Территории, благоприятные для градостроительного освоения, охватывают большую часть сельского поселения.

1.3.2. Территории, не подлежащие градостроительному освоению:

Природные ограничения для хозяйственного освоения

- Зоны существующих зеленых насаждений:

На территории населенных пунктов имеются озелененные территории общего пользования, представленных небольшими островками зеленых насаждений.

- Участки с уклонами поверхности выше 20 %.

Санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов

- 1 пояс зоны санитарной охраны водозабора подземных вод, скважины № 4007 села Абдрашитово, села Крымский, деревни Линда;

Граница I пояса имеет вид окружности, площадь территории первого пояса ЗСО водозабора 0,28 га.

Источниками водоснабжения в населенных пунктах Абдрашитовского сельского совета являются водозаборы и скважины, находящийся в с. Абдрашитово, с. Крымский и д. Линда. Граница I пояса устанавливается на расстоянии 50 метров от водозабора – при использовании недостаточно защищенных подземных вод (п.2.2.1.1.СанПин 2.1.4.027-95).

Граница I пояса имеет вид окружности, площадь территории первого пояса ЗСО водозабора 0,28 га.

Границы санитарной охраны газораспределительных сетей:

Расстояние следует принимать от наружных стен зданий ГРП и ШРП, а при расположении оборудования на открытой площадке – от ограждения (таб. 54 ТСН «Градостроительство. Планировка и застройка городских округов, городских и сельских поселений Республики Башкортостан»).

- Для газораспределительных сетей устанавливаются следующие охранные зоны: ГРП – 15 м, ШРП – 15 м. (постановление Правительства РФ от 20.11.2000 г. .№ 878, согласно СНиП 2.07.01-89).

1.3.3. Территории, подлежащие градостроительному освоению с ограничениями

Природные и гигиенические ограничения, санитарно-защитные и охранные зоны:

- Санитарно-защитные зоны от промышленных предприятий и коммунальных объектов с. Абдрашитово, с. Крымский и д. Линда приведены в таблице № 6.

Сооружения санитарно-технические, транспортной инфраструктуры, объекты коммунального назначения, спорта, торговли.

табл. № 6

| № п/п | № на плане | Наименование | СЗЗ, м | Класс опасности | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Культовые объекты |
| 1 |  | Культовые объекты | 50 | V | п. 7.1.11 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| Производственные объекты |
| 2 |  | Машино-тракторная мастерская (МТМ) | 100 | IV | п. 7.1.11 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 3 |  | Молочно-товарная ферма (МТФ) | 300 | III | п. 7.1.11 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 4 |  | АЗС | 50 | V | п. 7.1.11 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 5 |  | Очистные сооружения | 100 | IV | п. 7.1.11 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 6 |  | АТС | 50 | V | п. 7.1.11 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 7 |  | Электроподстанция | 100 | IV | п. 7.1.11 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 8 |  | Столярный цех | 100 | IV | п. 7.1.11 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 9 |  | Пилорама | 100 | IV | п. 7.1.11 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 10 |  | Зерносклад | 50 | IV | п. 7.1.11 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 11 |  | Мельница | 100 | IV | п. 7.1.11 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 12 |  | Котельная | 50 | V | п. 7.1.11 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 13 |  | Водонапорная башня | 50 | V | п. 7.1.11 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 14 |  | ГРП | 15 | V | п. 7.1.11 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 15 |  | Склады | 50 | V | п. 7.1.11 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 16 |  | Склады ГСМ | 50 | V | п. 7.1.11 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |

- Санитарно-защитные зоны от объектов специального назначения:

– кладбища (традиционного захоронения находятся в восточной части села Абдрашитово, площадью 2,16 га - 50 м.

– санитарно-защитная зона свалки ТБО и скотомогильника (в 300 метрах к югу от границ населенного пункта села Абдрашитово и в 300 метрах к востоку от границ населенного пункта села Крымский – 1000 м. (п. 7.1.12. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03).

1.4. Система расселения

Население населенных пунктов Абдрашитовского сельского поселения на проектируемый период (IV кв. 2012 г.), согласно техническому заданию на проектирование, составляет:

- с. Абдрашитово - 619 чел;

- с. Крымский – 529 чел;

- д. Линда – 116 чел.

Динамика численности населения

табл. № 7

| Годы | Население | Прирост |
| --- | --- | --- |
|  | с. Абдрашитово | с. Крымский | д. Линда | с. Абдрашитово | с. Крымский | д. Линда |
| 2002 | 661 | 566 | 119 |  |  |  |
| 2009 | 725 | 581 | 114 | + 64 | + 15 | - 5 |
| 2012 | 619 | 529 | 116 | - 106 | - 52 | + 2 |

По таблице видно, что демографическая ситуация населенных пунктов весьма не благоприятная, на фоне постоянно убывающего сельского населения Республики Башкортостан в населенных пунктах Альшеевского района происходит отток населения в районный центр с. Раевский. За период с 2002-2012 год население села Абдрашитово уменьшилось на 42 человека, с. Крымский – уменьшилось на 37 человек, деревни Идрисово – уменьшилось на 3 человека. Отток населения происходит за счет сокращения естественного прироста населения, с одновременным уменьшением миграционного притока.

Численность населения по возрастным группам

табл. № 8

| Наименование Населенного пункта | Младше трудоспособного возраста, чел/% от численности населения | В трудоспособном возрасте, чел/% от числ. насел. | Старше трудоспособного возраста, чел/% от числ. насел. |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Абдрашитово | 125/20,3 | 394/63,6 | 100/16,1 |
| с. Крымский | 92/21,5 | 348/65,7 | 89/17 |
| д. Линда | 25/21,5 | 70/60,4 | 21/18,1 |

Возрастной состав населения

табл. № 9

| Возрастные группы | Удельный вес |
| --- | --- |
|  | с. Абдрашитово | с. Крымский | д. Линда |
|  | всего (чел.) | в % | всего (чел.) | в % | всего (чел.) | в % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 0-7 лет | 60 | 9,8 | 37 | 7 | 11 | 9,5 |
| 7-15 | 65 | 10,5 | 55 | 10,3 | 14 | 12 |
| 16-54 лет женщин | 188 |  | 160 |  | 32 |  |
| 16-59 лет мужчин | 206 |  | 188 |  | 38 |  |
| Пенсионный возраст | 100 | 16,1 | 89 | 17 | 21 | 18,1 |
| Итого трудоспособного населения | 394 | 63,6 | 348 | 65,7 | 70 | 60,4 |
| Всего населения в населенном пункте | 619 | 100 | 529 | 100 | 116 | 100 |

1.5. Социально-экономический прогноз

В настоящее время экономика населенных пунктов Абдрашитовского сельсовета находится в упадочном состоянии. Сельхозпредприятия не функционируют. Большая часть трудоспособного населения занята на личных подсобных хозяйствах. Наличие лесных, земельных и водных ресурсов, неиспользуемых площадей, базы сельскохозяйственного производства создадут предпосылки для развития экономики в Шафрановском сельсовете.

Заработная плата является основным показателем, характеризующим уровень жизни населения. На начало 2011 года среднемесячная заработная плата работающих на средних и крупных предприятиях по Альшеевскому району составляет 8,241 тыс. рублей.

По данным ГКУ «Центр занятости населения Альшеевского района РБ» состояние рынка труда на I квартал 2012 года уровень безработицы составляет 1,36 % (2,2 % к 2011 году). На начало 2012 года численность населения трудоспособного возраста составляла по населенным пунктам:

- с. Абдрашитово - 394 человек или 63,6 % от всего населения;

- с. Крымский – 348 человек или 65,7 % от всего населения;

- д. Линда – 70 человек или 60,4 % от всего населения.

Основные факторы: удобное взаимное расположение и транспортное сообщение районного центра и близлежащих населенных пунктов с сельским поселением Абдрашитовский сельсовет создают благоприятные планировочные условия для развития территории как пригородной, путем индивидуального жилищного строительства.

Для данной социальной группы (активно трудоспособное население) одним из условий, благоприятных для жизнедеятельности, является наличие общеобразовательных и дошкольных учреждений.

1.5.1. Основные показатели промышленного производства

Главными отраслями промышленности сельского поселения являются предприятия пищевой промышленности, а также предприятия, занятые переработкой сельскохозяйственной продукции и обслуживанием сельского хозяйства. Пищевая промышленность

Сельское хозяйство

Одним из стабильно работающих и развивающихся предприятий пищевой промышленности на территории сельского поселения Абдрашитовский сельсовет является ООО «Заря». На предприятии систематически идет работа по совершенствованию технологического производства, закупается и внедряется новое оборудование.

Информация о производстве, переработке и реализации сельскохозяйственной продукции, наличие техники на территории населенных пунктов с. Абдрашитово, с. Крымский и д. Линда на 1 января 2012г.

Наличие скота и птицы в личных подсобных хозяйствах в

табл. № 10

| № п/п | Наименование населенного пункта | Виды скота и птицы, гол |
| --- | --- | --- |
|  |  | КРС | В т.ч. коров | свиньи | овцы | козы | птица | гуси, утки |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | с. Абдрашитово | 507 | 222 | 173 | 570 | 3 | 616 | 125 |
| 2 | с. Крымский | 247 | 102 | 83 | 80 | 4 | 687 | 85 |
| 3 | д. Линда | 103 | 41 | 12 | 114 | - | 99 | 11 |
| Итого | 857 | 365 | 173 | 570 | 7 | 1402 | 221 |

Основной вид деятельности предприятий - сельское хозяйство. Более 42 % жителей населенных пунктов Абдрашитовского сельского поселния в трудоспособном возрасте заняты в личном подсобном хозяйстве. Менее 30% трудоспособного населения заняты на предприятиях сельского поселения Абдрашитовский сельсовет. Сельскохозяйственная техника на территории сельского поселения находится в гаражах МТМ.

1.6. Культурное наследие

Согласно представленным МУП Отдел архитектуры и градостроительства МР Альшеевский район РБ исходным данным, объектов культурного и природного наследия, расположенных на территории проектируемых населенных пунктов сельского поселения Абдрашитовский сельсовет, нет.

Глава 2. Анализ современного состояния

2.1. Краткая характеристика существующего положения

Населенные пункты Абдрашитовского сельского поселения с. Абдрашитово – расположено в 27 км, с. Крымский – 27 км, д. Линда – в 12 км от райцентра с. Раевский. В связи с наличием ограничений градостроительного развития, они имеет линейную форму и радиально-регулярную планировочную структуру застройки.

Территории в границах проекта (существующих границах населенных пунктов) отражены в нижеследующей таблице.

Баланс территории населенных пунктов с. Абдрашитово,

с. Крымский и д. Линда (существующее положение)

табл. № 11

| Территория | Показатели |
| --- | --- |
|  | с. Абдрашитово | с. Крымский | д. Линда |
|  | га | % | га | % | га | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Всего в границах села | 175,28 | 100 | 134,37 | 100 | 26,25 | 100 |
| Жилая застройка, в т. ч | 74,30 | 42,3 | 59,19 | 44 | 4,40 | 16,7 |
| -усадебная | 74,30 |  | 59,19 |  | 4,40 |  |
| Производственно-коммунальная зона | 9,20 | 5,3 | 2,90 | 2,15 | 1,95 | 7,4 |
| -коммунально-складские | 9,20 |  | 2,9 |  | 1,95 |  |
| Общественная застройка, в т.ч. | 4,40 | 2,6 | 6,70 | 5 | 0,30 | 1,15 |
| -детских садов, школ | 2,81 |  | 2,6 |  | 0,26 |  |
| -здравоохранения | - |  | 0,62 |  | - |  |
| Зеленые насаждения, в т.ч. | 1,00 | 0,6 | 1,00 | 0,75 | 0,3 | 1,15 |
| -общего пользования | - |  | - |  | - |  |
| -санитарно-защитные | - |  | - |  | - |  |
| -водоохранные | - |  | - |  | - |  |
| -естественные насаждения | 1,00 |  | 1,00 |  | 0,3 |  |
| Улицы, дороги, площадки | 5,30 | 3 | 3,80 | 2,8 | 2,00 | 7,6 |
| Прочие | 81,00 | 46,2 | 60,80 | 45,3 | 17,30 | 66 |

Село Абдрашитово.

Село Абдрашитово является административным центром Абдрашитовского сельского совета. Она расположена в 27 км от райцентра с. Раевский. В связи с наличием ограничений градостроительного развития, она имеет линейную форму и радиально-регулярную планировочную структуру застройки.

На территории села Абдрашитово находится 1 действующее кладбище, площадью – 2,16 га. Свалка мусора и скотомогильник примыкает к южной границе села Абдрашитово и к западной границе села Крымский, что требуют выноса на новую территорию в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п. 7.1.12.

Согласно Акту выбора, земли для развития населенного пункта отведены в северном, восточном и западном направлениях в существующих границ населенных пунктов.

Село Крымский

Село находится в 27 км от райцентра с. Раевский. Застройка села ограничена: с востока– свалкой ТБО и скотомогильником, с северо-запада – ЛЭП, с юга – озером Культау.

Территория в существующих границах села составляет 134,37 га.

д. Линда

Деревня Линда расположена в 12  км от райцентра с. Раевский и 13 км от центра сельского поселения с. Абдрашитово.

Застройка села ограничена: с юга – ЛЭП. Территория в существующих границах села составляет 26,25 га.

2.2. Население

Динамика численности населения стала отрицательной за последние 3 года, это связано с уменьшением механического прироста. Естественный прирост остается также отрицательным (см. таблицу в разделе 1.4 «Система расселения»).

Количественный состав семьи

табл. № 12

| Численность и состав | Показатели |
| --- | --- |
|  | с. Абдрашитово | с. Крымский | д. Линда |
| Население, чел. | 619 | 529 | 116 |
| Количество семей, всего ед. | 210 | 208 | 45 |
| Коэффициент семейности | 2,94 | 2,54 | 2,57 |

2.3. Жилищный фонд

Существующий жилой фонд в населенных пунктах с. Абдрашитово, с. Крымский и д. Линда представляет собой усадебную застройку. Общая площадь жилого фонда составляет:

- с. Абдрашитово – 12,327 тыс. м2;

- с. Крымский – 10,338 тыс. м2;

- д. Линда – 2,360 тыс. м2.

Домов усадебного типа:

- с. Абдрашитово - 201 ед.;

- с. Крымский – 135 ед.;

- д. Линда - 33 ед.

Жилищная обеспеченность:

- с. Абдрашитово - 12327 : 619 = 19,91 м2/чел;

- с. Крымский - 10338 : 529 = 19,54 м2/чел;

- д. Линда - 2360: 116 = 20,34 м2/чел.

По материалу стен, из общего объема жилого фонда.

Каменные составляют:

- с. Абдрашитово – 2,825 тыс.м2 или 22,9 %;

- с. Крымский – 5,526 тыс.м2 или 53,45 %;

- д. Линда – 1,122 тыс. м2 или 47,5 %.

Деревянные составляют:

- с. Абдрашитово –9,502 тыс.м2 или 77,1 %;

- с. Крымский – 4,812 тыс.м2 или 46,55 %;

- д. Линда – 1,238 тыс. м2 или 52,5 %.

Информация об износе жилищного фонда администрациями населенных пунктов не предоставлена.

2.4. Система культурно-бытового обслуживания

Стабильное улучшение качества жизни всех слоев населения, являющееся главной целью развития любого населенного пункта, в значительной степени определяется уровнем развития системы обслуживания, которая включает в себя учреждения образования, здравоохранения, культуры и искусства, спорта, торговли, бытового обслуживания и т.д. Населенные пункты с. Абдрашитово, с. Крымский и д. Линда входят в состав сельского поселения Абдрашитовский сельсовет.

Расчет нормативных мощностей объектов обслуживания согласно нормам, с учетом потребностей населения сельского поселения, велся для следующих объектов: общеобразовательные школы, врачебные амбулатории и библиотеки.

Расчет необходимых мощностей объектов обслуживания согласно действующим нормативам представлен в таблице № 13 ниже по разделу.

Учреждения образования

Детские дошкольные учреждения

В настоящее время в проектируемых населенных пунктах имеется два детских сада (с. Абдрашитово, с. Крымский) общей проектной вместимостью 45 мест. Фактическая посещаемость детских садов составляет 25 детей дошкольного возраста. На сегодняшний день уровень обеспеченности населения детскими дошкольными учреждениями составляет 180,0 % от нормативного значения. В деревне Линда детский сад отсутствует.

Общеобразовательные школы

На сегодняшний день на три населенных пункта функционируют начальная школа (д. Линда), две общеобразовательные школы: на 150 мест (с. Крымский) и на 120 мест (с. Абдрашитово). Проектная вместимость начальной школы 15 учащихся, фактическая вместимость начальной школы составляет 4 человека или обеспеченность составляет 375 %. Общая фактическая вместимость общеобразовательных школ с. Абдрашитово и с. Крымский составляет - 178 учащихся. Заполненность общеобразовательных школ составляет 65,92 %.

Среднее образование, согласно нормативам, должно охватывать 100 % детей в возрасте 7-15 лет и 75 % в возрасте 16-17 лет.

Учреждения здравоохранения

Медицинское обслуживание населенных пунктов осуществляется ФАП ( Абдрашитово), так же больницей с филиалом психиатрического отделения проектной емкостью 35 мест.

Обеспеченность амбулаторно-поликлиническими учреждениями составила 100 %.

Для оказания неотложной помощи населению имеется 1 машина скорой медицинской помощи при ЦРБ Альшеевского района в с. Раевский.

Культурно - досуговые учреждения

К числу учреждений культурно-досугового типа отнесены клубы, дома культуры и другие виды клубных учреждений, ведущие систематическую клубную работу и обслуживающие село, предприятия и учреждения.

Учреждения культуры с. Абдрашитово

В соответствии с рекомендуемыми нормативами потребность населения села в учреждениях культуры и клубах составляет 186 мест.

Имеющийся дом культуры на 200 мест обеспечивает потребности населения на 107,5 %;

Учреждения культуры с. Крымский

В соответствии с рекомендуемыми нормативами потребность населения села в учреждениях культуры и клубах составляет 159 мест.

Имеющийся дом культуры на 200 мест обеспечивает потребности населения на 125,7 %;

Учреждения культуры д. Линда

На сегодняшний день дом культуры в населенном пункте отсутствует.

Территории объектов культового назначения

На сегодняшний день в населенных пунктах с. Абдрашитово функционирует мечеть, в с. Крымский – Храм Николая Угодника.

Плоскостные спортивные сооружения

Развитие массового спорта является в Российской Федерации одним из приоритетных направлений социальной политики государства. В последние годы растет число людей систематически занимающихся физкультурой и спортом. Основные задачи физического воспитания молодого поколения – профилактика социально-негативных явлений, пропаганда здорового образа жизни, создание условий для занятий физкультурой и спортом.

На сегодняшний день в населенные пункты не обеспечены плоскими спортивными сооружениями. Проектом следует предусмотреть организацию рекреационной зоны совместно с размещением зон активного отдыха.

Согласно нормативам, населению села Абдрашитово требуются спортивные площадки площадью 0,55 га, с. Крымский – 0,47 га плоских спортивных сооружений, в деревне Линда необходимо разместить спортивные сооружения общей площадью 0,0,104 га.

Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания

Магазины. При существующей численности населения нормативная потребность в предприятиях торговли составляет:

- с. Абдрашитово – 185,7 м2 торговой площади;

- с. Крымский – 158,7 торговой площади;

- д. Линда – 34,8 м2 торговой площади.

На сегодняшний день данные о торговых площадях существующих магазинов не предоставлены.

Предприятия общественного питания. Необходимая по нормативу мощность предприятий общественного питания:

- с. Абдрашитово – 25 мест, с. Крымский – 21 место, д. Линда – 6 мест. На сегодняшний день предприятия общественного питания на территории населенных пунктов отсутствуют.

Предприятия бытового обслуживания. К предприятиям бытового обслуживания относятся бани, прачечные, химчистки, парикмахерские, ателье, салоны красоты и т.д. Для обеспечения режима эксплуатации некоторых предприятий бытового обслуживания (химчистки, парикмахерские, ателье, салоны красоты) не требуется значительных прилегающих территорий, и их размещение не связано с какими-либо серьезными санитарными или планировочными ограничениями. Такие учреждения могут размещаться непосредственно в жилых и общественных зданиях или комплексно в домах быта.

На сегодняшний день предприятия в с. Абдрашитово, с. Крымский и д. Линда отсутствуют. Уровень обеспеченности предприятиями бытового обслуживания населения в населенных пунктах очень низкий.

Кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи

Согласно нормативам для обслуживания населения требуется 1 отделение связи, отделение банка мощностью 1 операционная касса, а также отделение сберегательного банка мощностью 1 операционное место. В населенных пунктах с. Абдрашитово и с. Крымский на сегодняшний день функционируют отделения связи, в состав которых входит отделение сбербанка на 1 опер. место.

Пожарное депо

Пожаротушение на территории с. Абдрашитово, с. Крымский и д. Линда осуществляет Пожарная часть № 62 находящаяся в районном центре с. Раевский, ул. Ленин, д. 120.

Кладбища

На территории села Абдрашитово находится 1 действующее кладбище, площадью – 2,16 га. Свалка мусора и скотомогильник примыкает к южной границе села Абдрашитово и к западной границе села Крымский, что требуют выноса на новую территорию в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п. 7.1.12.

Место расположения свалки мусора и скотомогильника не соответствуют нормативным разрывам от жилой застройки согласно п. 7.1.12. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 и требует выноса на новую территорию.

Анализ современного уровня обслуживания показывает, что село Абдрашитово, с. Крымский и д. Линда Абдрашитовского сельского поселения слабо обеспечен объектами социального и культурно-бытового обслуживания. Дефицит выявлен по объектам повседневного обслуживания.

2.5. Транспорт

Улично-дорожная сеть

До населенных пунктов Абдрашитовского сельского поселения ведет ответвленный участок от а/д межрайонного значения Стерлитамак – Раевский.

Сетка улиц в существующей застройке носит регулярно-радиальный характер. Производственно-коммунальные объекты находятся в северо-восточной части и за границами населенных пунктов.

Село Абдрашитово

Через село проходит автомобильная дорога местного значения а/д Раевский – Стерлитамак – с. Абдрашитово – с. Крымский. Главные улицы села Абдрашитово, на которых разместились основные административные здания, а также объекты культурно-бытового обслуживания – ул. Центральная и ул. Нагорная имеют прямое сообщение с дорогой местного значения, их протяженность составляет 2,767 км. Ширина улиц – 15-25 метров со 100 % асфальтированным покрытием. Основные улицы - ул. Лесная и Гаражная асфальтированы на 100 %. Жилые улицы ул. Молодежная и Родниковая имеют асфальтированное покрытие.

Село Крымский

Через село проходит автомобильная дорога местного значения а/д Раевский – Стерлитамак – с. Абдрашитово – с. Крымский. Главные улицы села Абдрашитово, на которых разместились основные административные здания, а также объекты культурно-бытового обслуживания – ул. Школьная и ул. 60 лет Октября имеют прямое сообщение с дорогой местного значения, их протяженность составляет 2,219 км. Ширина улиц – 15-25 метров со 100 % асфальтированным покрытием. Основные улицы - ул. Ленина и Больничная асфальтированы на 100 %. Жилые улицы ул. Комсомольская, ул. Советская, ул. Садовая имеют асфальтированное покрытие, ул. Озерная не имеет твердого покрытия.

Деревня Линда

С юго-восточной стороны к населенному пункту подходит дорога районного значения Абдрашитово – Крымский – Линда. Главные улицы деревни, на которой разместились основные административные здания, а также объекты культурно-бытового обслуживания – ул. Октября имеет прямое сообщение с дорогой районного значения, ее протяженность составляет 0,880 км. Ширина улицы – 15-25 метров без твердого покрытия. Основная улица - ул. Худайбердина не имеет асфальтированного покрытия. Улично-дорожная сеть населенного пункта не имеет усовершенствованное твердое покрытие.

Транспорт автомобильный

Основной вид транспорта в населенных пунктах – автомобильный. Движение маршрутных автобусов осуществляется автобусами ГУП «Башавтотранс». Для перевозки пассажиров по междугородним и пригородным маршрутам в Альшеевском районе работает автостанция в с. Раевский. Обслуживание населения Абдрашитовского сельсовета маршрутными автобусами осуществляется частными перевозчиками из с. Раевский. Данные о маршрутах частных перевозчиков администрацией Абдрашитовский сельсовет не предоставлены.

Объекты по обслуживанию индивидуального транспорта:

Население обслуживается АЗС (на 4 колонки), расположенный в селе Раевский. Станции технического обслуживания каждая рассчитанная на 2 поста обслуживания автотранспортного средства расположены в районном центре с. Раевский.

Данные о количестве личных автомобилей в населенных пунктах администрацией сельского поселения не предоставлены.

Железнодорожный транспорт.

Ближайшая железнодорожная станция находится в районном центре с. Раевский.

2.6. Промышленно-коммунальные предприятия. Сельское хозяйство.

На территории населенных пунктов с. Абдрашитово, с. Крымский и д. Линд производственные предприятия представлены МТМ и МТФ ООО «Зоря», столярный цех, пилорамы, зерносклады, мельница, склад в с. Абдрашитово. В селе Крымский располагаются производственные предприятия: МТФ на 100 голов, АЗС, центральная ремонтная мастерская, столярная, склад. Деревня Линда на своей территории располагает следующими производственными предприятиями: Склад ГСМ, МТМ.

Сельское хозяйство.

Приоритетным направлением на данный момент является развитие личных подсобных и крестьянско-фермерских хозяйств. Направление хозяйства – животноводство и растениеводство.

2.7. Инженерная инфраструктура

2.7.1. Водоснабжение

В настоящее время для водоснабжения с. Абдрашитово используются 4 водозабора, расположенные повсеместно в разных частях населенного пункта. Проектом следует предусмотреть консервацию 2-х водозаборов в центральной части села, из за несоблюдения санитарных разрывов объектов водоснабжения от зон специального назначения, в данном случае кладбищ.

Водоснабжение села осуществляется по сетям водопровода находящихся на балансе Абдрашитовского сельсовета. Протяженность сетей внутри населенного пункта 2 км, по ул. Центральная и Нагорная;

Для водоснабжения с. Крымский используется водозабор в центральной части населенного пункта. Водопроводные сети находятся на балансе Абдрашитовского сельского поселения, их общая протяженность в границах сала составляет – 4,621 км.

Для водоснабжения д. Линда используется водозабор в северной части населенного пункта. Водопроводные сети находятся на балансе Абдрашитовского сельского поселения, их общая протяженность в границах сала составляет – 1,187 км.

2.7.2. Водоотведение

В настоящее время сети организованного водоотведения и дождевой канализации в населенных пунктах с. Абдрашитово, с. Крымский и д. Линда отсутствуют.

2.7.3. Теплоснабжение

Отопление домов старой застройки – печное, в новых и строящихся домах – газовое, АОГВ.

2.7.4. Газоснабжение

Газоснабжение населенных пунктов происходит по сетям газопровода низкого давления после ГРП и ШРП. Потребление села газом идет от ГРП (0,6 МПа) высокого давления в северо-западной части населенного пункта. Протяженность газопроводных сетей по населенным пунктам составляет:

- с. Абдрашитово – 0,825 км (газопровод высокого давления);

- с. Крымский – 4,256 км;

- д. Линда – 1,400 км.

2.7.5. Электроснабжение

Электроснабжение населенных пунктов с. Абдрашитово, с. Крымский и д. Линда производится от сети ВЛ 10 кВ. Проходящая с севера на юг через населенный пункты. В границах населенных пунктов располагаются 16 трансформаторных пунктов закрытого типа.

2.7.6. Телефонизация, радиофикация

В настоящее время телефонизация населенных пунктов осуществляется от АТС ОАО «Башинформсвязь». Абонентская разводка по населенным пунктам – на опорах. Широкое развитие получила сотовая связь. Территорию Абдрашитовского сельсовета обслуживают 3 оператора сотовой связи: МТС, Мегафон, Билайн. Населенные пункты находятся в зоне уверенного приема сигнала.

2.7.7. Телевидение

Приём телепередач населенных пунктов Абдрашитовского сельского поселении находящейся в зоне уверенного приёма сигналов телецентра г. Давлеканово, осуществляется приёмными антеннами на крышах жилых домов.

Глава 3. Экономическая база развития

3.1. Основные условия и предпосылки, экономическая база развития

Для определения предпосылок и возможных условий перспективного развития с. Абдрашитово, с. Крымский и д. Линда был проведен анализ градостроительных условий её развития.

Территориально-планировочные условия:

Анализ сложившихся в населенных пунктах санитарно-гигиенических условий позволяет определить мероприятия по устранению таких санитарных факторов: загазованности воздуха, загрязнения водоемов, почв и транспортных шумов.

Комплекс этих условий оказывает влияние на масштабы развития населенных пунктов, профиль намечаемых к размещению здесь новых объектов социально - культурно- бытового обслуживания населения и коммунальных объектов, характер расселения, рост и формирование селитебной территории.

При изучении предпосылок и условий дальнейшего развития населенных пунктов Абдрашитовского сельского поселения выявляем общую численность трудовых ресурсов в составе населения, занятости в общественном производстве и наличие неиспользуемых трудовых ресурсов. Под трудовыми ресурсами понимается население в трудоспособном возрасте, а также работающие в нетрудоспособном возрасте (за исключением неработающих инвалидов в трудоспособном возрасте).

Для определения возможных перспектив развития населенных пунктов выявляем не только удельный вес трудовых ресурсов в составе трудоспособного населения, но и их абсолютную величину. При анализе резервов трудовых ресурсов необходимо также иметь в виду, что не все они могут быть вовлечены в сельскохозяйственное производство сельского поселения.

В проекте устанавливается:

- объем водохозяйственных ресурсов, потребность в воде на расчетный срок, резерв водных ресурсов, который может быть использован для дальнейшего развития градообразующей базы и строительства новых объектов;

- анализируются транспортные связи населенных пунктов, их пропускная способность;

- выявляется потребность капиталовложений в связи с развитием отдельных отраслей сельского хозяйства;

- определяются энергоресурсы, рассматривается баланс энергоснабжения, определяются дополнительные мероприятия, покрывающие потребности населенных пунктов в электро- и газоснабжении.

Основные направления комплексного развития

Основные параметры развития населенных пунктов на ближайшую перспективу определяются в контексте программы социально-экономического развития муниципального района Альшеевский район, а так же целевой программой «Программа развития мясного животноводства до 2020 года».

Весомой государственной поддержкой отрасли в Альшеевском районе стало приобретение за последние годы современной высокоэффективной сельскохозяйственной техники.  Ежегодно оказывается финансовая поддержка в виде субсидий, компенсации, дотаций: целевые финансовые поддержки из республиканского и федерального бюджетов в виде субсидии на уменьшение последствий засухи, на приобретение семян, удобрений, горюче смазочных материалов, на содержание племенного скота и на поддержку молочного скотоводства.

В целях дальнейшего развития отрасли животноводства в районе разработана и реализуется «Программа развития мясного животноводства до 2020 года». Данная программа разработана на основе оценки и анализа общей экономической ситуации отрасли к началу прогнозируемого периода, предложений хозяйств района с учетом выявленных тенденций, приоритетов и направлений развития животноводства района на прогнозируемый период.

Учет и оценка всех факторов развития мясного животноводства даст возможность определить пути решения и выработать комплекс мер, направленных на повышение эффективности производства продукции животноводства.

При этом основными задачами являются:

- дальнейшее развитие отраслей мясного животноводства;

- увеличение объемов и ассортимента конкурентоспособной продукции животноводства;

- привлечение инвестиции в животноводство;

- внедрение в производство ресурсосберегающих технологий.

К 2020 году по всем категориям хозяйств планируется увеличение поголовья крупного рогатого скота по сравнению 2009 годом на 15 %, в том числе мясных пород 1,8 раза, лошадей на 30 %. Проведение программных мероприятий обеспечит увеличение производства мяса в 4 раза.

Основные направления развития населенных пунктов:

- поиск и использование резервов развития населенного пункта (экономической базы – создание производства);

- оптимизация количества муниципальных предприятий;

- поддержка малого предпринимательства, обеспечение благоприятных условий для его функционирования и развития в приоритетных для экономики населенного пункта видах деятельности;

-дальнейшее развитие и повышение надежности систем жизнеобеспечения населенного пункта;

-сохранение природных ресурсов, обеспечение экологической безопасности и оздоровление окружающей среды.

Ожидаемые результаты:

-увеличение доходов бюджета поселения;

-рост видов деятельности и оказания услуг.

В рамках настоящего проекта ставится задача формирования целостной системы жизнеобеспечения, позволяющей повысить экономическую привлекательность территории для дальнейшего ее функционирования и развития.

Экономическая база развития

При расчете и технико-экономическом обосновании численности населения основным фактором является градообразующая база. Намечаемые со схемами развития и размещения производственных сил темпы и тенденции роста градообразующих отраслей определяют масштабы развития населенных пунктов, их экономический уровень, значение в системе расселения, территориальное развитие и планировку.

К объектам градостроительного значения в с. Абдрашитово, с. Крымский и д. Линда относится:

- сельскохозяйственные предпринят МТМ и МТФ;

- предприятия, учреждения и устройства внешнего транспорта;

- общественные и хозяйственные предприятия и учреждения.

3.2. Расселение

Роль населенных пунктов в масштабе района.

При проектировании населенного пункта необходимо учитывать его роль и сочетать его функции в масштабе сельского поселения и района.

Населенный пункт рассматривается как территориально-экономическое образование, состоящее из совокупности взаимодействующих элементов производственного и непроизводственного назначения, представляющее собой определенную систему. При сложившейся специализации труда функциональное взаимодействие этих элементов не замыкается границами населенного пункта. Круг взаимоотношений с. Абдрашитово, с. Крымский и д. Линда с районным центром с. Раевский достаточно широкий – это производственно-экономические связи и обслуживание.

На сегодняшний день в населенных пунктах слабо развито связи социального характера:	культурно-просветительские, хозяйственно-бытовые, административные.

Развитие населенных пунктов и дальше будет сопровождаться использованием части трудовых ресурсов по линии маятниковой миграции населения к месту приложения труда – в районный центр с. Раевский.

Переход к многообразию ведения сельского хозяйства, направленный на появление и развитие мелких фермерских хозяйств, снятие ограничений в жилищном строительстве, полное инженерное благоустройство территории, строительство дорог и прочих видов коммуникационной связи будет способствовать развитию территории.

Развитая транспортная инфраструктура позволит населению получить относительно равноценную возможность в выборе места приложения труда.

В населенных пунктах будут располагаться учреждения периодического пользования и часть учреждений эпизодического пользовании.

Прогноз населения в системе расселения.

Населенные пункты имеют хорошую транспортную доступность в районный центр. Транспортная доступность является причиной того, что 40 % населения села Крымский, д. Линда и 60 % населения с. Абдрашитово ездит на заработки в районы центр с. Раевский. Поток возвратных поездок из населенных пунктов с. Абдрашитово, с. Крымский и д. Линда в районный центр, приобрел характер трудовых и учебных маятниковых миграций. Многие ездят в с. Раевский за покупками, по лечебным вопросам, по учебе.

Рассматривая село как территориально-экономическое образование, состоящее из совокупности взаимодействующих элементов производственного и непроизводственного назначения и представляющее собой определенную систему. При сложившейся специализации труда функциональное взаимодействие этих элементов не замыкается границами села, а охватывает прилегающие населенные пункты. Круг взаимоотношений села с другими населенными пунктами достаточно широкий – производственно экономические связи, обслуживание тяготеющих населенных пунктов. Наряду с производственными и торговыми связями развиты также связи социального характера: лечебные, культурно-просветительские, хозяйственно-бытовые.

Развитие населенных пунктов будет сопровождаться использованием части трудовых ресурсов населенных мест по линии миграции населения на постоянное место жительства и ежедневных трудовых поездок.

Переход к многообразию ведения хозяйства от крупных сельскохозяйственных предприятий до мелких фермерских хозяйств, снятие ограничений в жилищном строительстве, их полное инженерное благоустройство на базе локальных систем, строительство дорог и прочих видов коммуникационных связей (цифровое телевиденье, телефон, интернет) будет способствовать решению важнейших социальных проблем, закреплению кадров на селе.

Каждый населенный пункт – часть создаваемой групповой системы расселения, т. е. вовлечены в иерархическую систему взаимосвязанных населенных пунктов с развитой транспортной структурой, которая позволяет сельскому населению, независимо от места жительства получить относительно равноценную возможность в выборе места приложения труда. Учебы. Отдыха, культурно-бытового обслуживания.

1 – местные групповые системы взаимосвязанных населенных мест в границах сельских советов сельхозпредприятий, их подразделений, определенных фермерских хозяйств. Центрами местных систем являются крупные населенные пункты-центры сельских советов.

Транспортная доступность для центра местной системы 15-20 мин. В центрах местных систем представлен полный набор учреждений повседневного обслуживания. Цель создания местных систем приближение учреждений обслуживания к метам проживания людей, расширение сфер обслуживания и людей.

2 – уровень групповой системы расселения представлен подрайонными системами, формирующимися из местных систем в зоне влиянию более крупных населенных пунктов межхозяйственного значения. Транспортная доступность до центра подрайонной системы – 30 мин. В подрайонных системах кроме учреждений повседневного пользования должны размещаться учреждения периодического облуживания.

3 – уровень системы – районная групповая система, формирующаяся в границах района с радиусом доступности до 45 мин до районного центра с. Раевский.

В районном центре располагается полный набор учреждений периодического пользования и часть учреждений эпизодического пользования.

Населенные пункты развиваются как сельскохозяйственные узел Альшеевского района, с развитием функций административно-хозяйственного и культурно-бытового обслуживания.

При определении прогнозной численности населения с. Абдрашитовский, с. Крымский и д. Линда на расчётные периоды учитывалась специфика её развития как сельскохозяйственного поселка и реальная динамика демографических процессов в стране и республике.

При устойчивой социально-экономической ситуации, при наличии экономически и социально привлекательных условий для жизни, в ближайшей перспективе можно будет рассчитывать на существенный рост миграционного притока.

3.3. Градообразующие кадры

Градообразующая часть населения состоит из работающих в базовых отраслях производства.

В настоящее время, на период разработки генеральных планов градообразующие предприятия на территории с. Абдрашитово, с. Крымский и д. Линда представлены предприятиями сельскохозяйственного производства, транспорта и предприятиями по распределению энергии.

Согласно «Программы развития мясного животноводства до 2020 года». Градообразующим предприятием будут являться сельскохозяйственные предприятия в с. Абдрашитово (МТМ и МТФ) ООО «Зоря», а так же восстановленная МТФ с. Крымский.

Сельское хозяйство.

Основные направления сельского хозяйства:

Село Абдрашитово – растениеводство и животноводство. Количество занятых в сельском хозяйстве при МТМ и МТФ ООО «Зоря» - 31 человек или 7,8 % трудоспособного населения. В Личных подсобных хозяйствах занято – 102 чел или 26 % трудоспособного населения;

Село Крымский - растениеводство и животноводство. Количество занятых в сельском хозяйстве при МТФ - 27 человек или 7,8 % трудоспособного населения. В Личных подсобных хозяйствах занято – 91 чел или 26 % трудоспособного населения;

Деревня Линда - В Личных подсобных хозяйствах занято – 18 чел. или 26 % трудоспособного населения.

Торгово-закупочные предприятия представлены в проекте следующими предприятиями: четырьмя магазинами товаров повседневного спроса. Итого в сфере торговли заняты:

- с. Абдрашитово - 7 человек или 1,83 % трудоспособного населения села;

- с. Крымский - 6 человек или 1,83 % трудоспособного населения села;

- д. Линда - 1 человек или 1,14 % трудоспособного населения села.

Коммунальное хозяйство.

С ростом объемов жилого и общественного фонда, с повышением уровня инженерной обеспеченности строений и территорий, предприятия по обслуживанию инженерной инфраструктуры населенных пунктов будут развиваться.

Сфера обслуживания.

В настоящее время сфера облуживания населенных пунктов с. Абдрашитово, с. Крымский и д. Линда представлена работниками школы, детского сада, работниками отделений связи и ФАП. Проектом предлагается обеспечить уровень обслуживания населения, емкость запроектированных объектов культурно-бытового обслуживания установить в соответствии с нормативными показателями.

В связи с наличием градообразующих предприятий 60 % (с. Абдрашитово) и 40 % (с. Крымский и д. Линда) трудоспособного населения заняты в производстве в самом селе, 40 % (с. Абдрашитово) и 60 % (д. Линда, с. Крымский) выезжают на заработки за территорию населенных пунктов.

Село Абдрашитово

100 % - (40 %+1,83 %+26 %) = 35,83 % от трудоспособного населения составляют работающие на градообразующих предприятиях в с. Абдрашитово (на расчетный срок – 190 человек). Следовательно, абсолютная численность градообразующих кадров составит на расчетный срок – 190 человек;

Село Крымский

100 % - (40 %+1,83 %+26 %) = 35,83 % от трудоспособного населения составляют работающие на градообразующих предприятиях в с. Крымский (на расчетный срок – 155 человек). Следовательно, абсолютная численность градообразующих кадров составит на расчетный срок – 155 человек;

Деревня Линда

100 % - (40 %+1,83 %+42 %) = 17,17 % от трудоспособного населения составляют работающие на градообразующих предприятиях в д. Линда (на расчетный срок – 18 человек). Следовательно, абсолютная численность градообразующих кадров составит на расчетный срок – 106 человек.

3.4. Численность населения.

3.4.1. Расчет численности населения по методу трудового баланса

Численность населения определяется по формуле:

100хА

Н = ---------------------------------- ,

Т – а – n – b + m - В

Приведенной в СНиП II-60-75, где:

А - абсолютная численность градообразующих кадров на расчетный срок:

с. Абдрашитово – 190 человек;

с. Крымский - 155 человек;

д. Линда – 18 человек.

Т - численность населения в трудоспособном возрасте на расчетный срок:

с. Абдрашитово – 63,6 %;

с. Крымский - 65,7 %;

д. Линда – 60,4 %.

а - удельный вес занятых в домашнем хозяйстве в трудоспособном возрасте на расчетный срок:

с. Абдрашитово – 15 %;

с. Крымский - 15 %;

д. Линда – 18 %.

b - удельный вес учащихся в трудоспособном возрасте, обучающихся с отрывом от производства на расчетный срок:

с. Абдрашитово – 18,9 %;

с. Крымский – 19,9 %;

д. Линда- 19 %.

n - удельный вес неработающих инвалидов в трудоспособном возрасте на расчетный срок:

с. Абдрашитово – 1,9 %;

с. Крымский - 1,9 %;

д. Линда – 2,72 %.

m - удельный вес работающих пенсионеров на расчетный срок:

с. Абдрашитово – 18,9 %;

с. Крымский – 17,62 %;

д. Линда – 12 %.

B - удельный вес обслуживающих групп населения на расчетный срок:

с. Абдрашитово – 23 %;

с. Крымский - 23 %;

д. Линда – 22,46 %.

На расчетный срок с. Абдрашитово:

190 х 100

Н расч.ср.. = --------------------------- = 834 человека

63,6-15-18,9-1,9+17,98-23

На расчетный срок с. Крымский:

155х 100

Н расч.ср.. = --------------------------- = 659 человека

65,7-15-19,9-1,9+17,62-23

На расчетный срок д. Линда:

18х 100

Нрасч.ср. = --------------------------------- = 176 человек

60,4-18-19-2,72+12-22,46

Проектом принята следующая численность населения:

с. Абдрашитово на расчетный срок	 	 - 834 человека;

с. Крымский на расчетный срок	 		 - 659 человека;

д. Линда на расчетный срок	 		 - 176 человек.

3.4.2. Расчет численности населения исходя из демографической емкости территории.

Предельно допустимого числа жителей, которых можно расселить в существующем, сохраняемом и проектируемом жилом фонде в границах населенного пункта при условии обеспечения их наиболее важных повседневных потребностей за счет ресурсов самой территории с учетом сохранения окружающей среды:

Село Абдрашитово

Численность населения с. Абдрашитово на проектируемый период (IV кв. 2012 г.), согласно данных администрации Абдрашитовский сельсовет, составляет 619 человек.

На расчетный срок (2032 г.) проектом предлагается дальнейшее освоение свободной от застройки территории в северной части села. Здесь запроектировано 75 участков для проживания 75 х 2,86=215 чел.

Общее количество населения села на конец расчетного срока к 2032 году составит: 619+215=834 чел.

Средняя плотность населения (с учётом существующего населения и количества населения на ранее отведённых участках) составит 834:179,36 га=4,64 чел./га.;

Село Крымский

Численность населения с. Крымский на проектируемый период (IV кв. 2012 г.), согласно данных администрации Абдрашитовский сельсовет, составляет 529 человек.

На расчетный срок (2032 г.) проектом предлагается дальнейшее освоение свободной от застройки территории в северо-западной и восточной части села. Здесь запроектировано 52 участка для проживания 52 х 2,5=130 чел.

Общее количество населения села на конец расчетного срока к 2032 году составит: 529+130=659 чел.

Средняя плотность населения (с учётом существующего населения и количества населения на ранее отведённых участках) составит 659:146,60 га=4,49 чел./га.;

Деревня Линда

Численность населения д.  Линда на проектируемый период (IV кв. 2012 г.), согласно данных администрации Абдрашитовский сельсовет, составляет 116 человек.

На расчетный срок (2032 г.) проектом предлагается дальнейшее освоение свободной от застройки территории в западной и восточной части населенного пункта. Здесь запроектировано 15 участков для проживания 15 х 4 = 60 чел.

При этом общее количество населения села на конец расчетного срока к 2032 году составит: 116+60 =176 чел.

Средняя плотность населения (с учётом существующего населения и количества населения на ранее отведённых участках) составит 176:28,68 га=6,13 чел./га.